UMOWA  Nr ................

Na eksploatację i  konserwację instalacji wewnętrznych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i  węzłów cieplnych

zawarta dnia ………….. roku pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

zwanym dalej WYKONAWCĄ

a

Polkowickim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 59-100 Polkowice, 
Rynek 6 reprezentowanym przez:

Roberta Adamczyka – Prezesa Zarządu

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

W wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o Zarządzenie nr 16/2017 Prezesa Polkowickiego TBS dotyczącego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tysięcy euro została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy są nsp. zadania:

- Zadanie 1 eksploatacja i konserwacja instalacji  c.o. ,

- Zadanie 2 eksploatacja i konserwacja instalacji c.w.u.,

- Zadanie 3 eksploatacja i konserwacja węzła cieplnego,

w obiektach stanowiących własność Zamawiającego wymienionych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2

Zakres prac z tytułu wykonywanych usług eksploatacyjno-konserwacyjnych określony został w załączniku nr 1,2 do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy:

- Prowadzenie ewidencji zgłoszeń w postaci książki raportu pracy zmiany oraz księgi zgłoszeń o usterkach i awariach od najemców lokali stanowiących własność PTBS.

- Realizacja czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych wymienionych w załączniku nr 1,2 do niniejszej umowy.

- Przystąpienie do zabezpieczenia zgłoszonej awarii w sposób nie powodujący powiększenia strat wywołanych awarią, niezwłocznie po uzyskaniu informacji, jednak                  w czasie nie dłuższym niż 45 min. od chwili zgłoszenia.

- Prowadzenie prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych instalacji wewnętrznych węzłów cieplnych w sposób zapewniający utrzymanie sprawności technicznej.

- Zachowanie porządku i czystości pomieszczeń przy wykonywaniu prac konserwacyjno-eksploatacyjnych.

- Informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach.

- Przedstawianie w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne i analizę pracy instalacji do dnia 31 grudnia każdego roku, w formie protokołu typowania, propozycje koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych lub wskazanych działań powodujących oszczędności energii (o ile taka sytuacja nastąpi).

## Zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót na własny koszt.

- Przedstawienie co tygodniowych raportów ze zgłaszanych awarii w formie mailowej na adres ………………………. lub papierowej.

§ 4

Zobowiązania Zamawiającego:

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do kontaktów i działań zapewniających prawidłową pracę instalacji wewnętrznych węzłów cieplnych bezpośrednio z dostawcą wody, producentem ciepła, odbiorcą ścieków.

- Zamawiający informował będzie Wykonawcę o spotkaniach dotyczących stanu                           i poprawności działania instalacji wewnętrznych.

- Zamawiający udostępni nieodpłatnie dostęp do pomieszczeń, w których położona jest instalacja celem prowadzenia eksploatacji , konserwacji i  usuwania awarii i bieżących napraw.

- W przypadku awarii Zamawiający udostępni Wykonawcy niezwłocznie pomieszczenia wspólne w celu jej usunięcia.

- Zamawiający zobowiązuje się do pokrywania kosztów materiałów użytych przy pracach konserwacyjnych niewchodzących w zakres ryczałtu wymienionych w załączniku nr 1,2.

- Zamawiający przekazuje nieodpłatnie na czas trwania umowy pomieszczenia węzła cieplnego i urządzenia w nich zamontowane Wykonawcy, celem prowadzenia eksploatacji i konserwacji i utrzymywania właściwych parametrów .

§ 5

- Wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu ustala się jako:

- dla zadania 1 i 2: iloczyn powierzchni użytkowej lokali i jednostkowej, miesięcznej ryczałtowej ceny za 1m2 powierzchni lokali:

- dla zadania 3: iloczyn ilości węzłów i miesięcznej,  ryczałtowej ceny za konserwację.

- Miesięczne ryczałtowe ceny jednostkowe netto ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania wynoszą:

  - w roku 2019:

Zadanie 1 eksploatacja  instalacji  c.o. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej lokali

Zadanie 1 konserwacja instalacji  c.o.  ……. zł/m2 powierzchni użytkowej lokali

w roku 2020:

Zadanie 1 eksploatacja  instalacji  c.o. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej lokali

Zadanie 1 konserwacja instalacji  c.o.  ……. zł/m2 powierzchni użytkowej lokali

w roku 2021:

Zadanie 1 eksploatacja  instalacji  c.o. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej lokali

Zadanie 1 konserwacja instalacji  c.o.  ……. zł/m2 powierzchni użytkowej lokali

  - w roku 2019:

Zadanie 2 konserwacja instalacji c.w.u. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej  lokali

Zadanie 2 eksploatacja instalacji c.w.u. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej  lokali

W roku 2020:

Zadanie 2 konserwacja instalacji c.w.u. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej  lokali

Zadanie 2 eksploatacja instalacji c.w.u. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej  lokali

w roku 2021

Zadanie 2 konserwacja instalacji c.w.u. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej  lokali

Zadanie 2 eksploatacja instalacji c.w.u. ……. zł/m2 powierzchni użytkowej  lokali

  - w roku 2019:

Zadanie 3	eksploatacja węzła cieplnego  (Górna 10-16, Gdańska 10 – 14, 
Pl. Piastów 1-4 ) – ….. zł/1szt.  węzła

Zadanie 3 	konserwacja węzła cieplnego (Górna 10-16, Gdańska 10 – 14, 
Pl. Piastów 1-4 ) – ….. zł/1szt. węzła

Zadanie 3	eksploatacja węzła cieplnego (Moniuszki 16-17) -….. zł/1szt.  węzła

Zadanie 3	konserwacja węzła cieplnego (Moniuszki 16-17) – …. zł/1szt. węzła

w roku 2020:

Zadanie 3	eksploatacja węzła cieplnego  (Górna 10-16, Gdańska 10 – 14, 
Pl. Piastów 1-4 ) – ….. zł/1szt.  węzła

Zadanie 3 	konserwacja węzła cieplnego (Górna 10-16, Gdańska 10 – 14, 
Pl. Piastów 1-4 ) – ….. zł/1szt. węzła

Zadanie 3	eksploatacja węzła cieplnego (Moniuszki 16-17) -….. zł/1szt.  węzła

Zadanie 3	konserwacja węzła cieplnego (Moniuszki 16-17) – …. zł/1szt. węzła

w roku 2021:

Zadanie 3	eksploatacja węzła cieplnego  (Górna 10-16, Gdańska 10 – 14, 
Pl. Piastów 1-4 ) – ….. zł/1szt.  węzła

Zadanie 3 	konserwacja węzła cieplnego (Górna 10-16, Gdańska 10 – 14, 
Pl. Piastów 1-4 ) – ….. zł/1szt. węzła

Zadanie 3	eksploatacja węzła cieplnego (Moniuszki 16-17) -….. zł/1szt.  węzła

Zadanie 3	konserwacja węzła cieplnego (Moniuszki 16-17) – …. zł/1szt. węzła

- Na dzień zawarcia umowy strony ustalają miesięczną stawkę ryczałtową w wysokości:

w roku 2019:

-……. zł eksploatacja,

-   ….. zł konserwacja

Ogółem : ….. zł  (.)  netto za każdy miesiąc trwania umowy. Do wyliczonej wartości netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT,

w roku 2020:

-……. zł eksploatacja,

-   ….. zł konserwacja

Ogółem : ….. zł  (.)  netto za każdy miesiąc trwania umowy. Do wyliczonej wartości netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT,

w roku 2021:

-……. zł eksploatacja,

-   ….. zł konserwacja

Ogółem : ….. zł  (.)  netto za każdy miesiąc trwania umowy. Do wyliczonej wartości netto doliczony zostanie obowiązujący podatek VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości obiektów objętych konserwacją 
w trakcie trwania umowy.

- W przypadku zmian określonych w ust 4 należne wynagrodzenie wyliczone zostanie  
w oparciu o ceny jednostkowe określone w ust.2.

- Faktury za realizację umowy regulowane będą przez Zamawiającego, opłacane przelewem  z konta w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury .

- Należność za wykonane prace będzie regulowana w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

§ 6

Strony ustalają następujący tryb postępowania:

- Zgłoszenie o awarii, nieszczelności instalacji lub niedogrzewaniu c.o. i c.w.u. oraz awarii lub niesprawnego węzła przyjmuje całodobowo ……………………………… pod numerem telefonu ………………………..

- Zgłoszenie do realizacji może być dokonane przez Zamawiającego lub najemcę lokalu Zamawiającego.

- Czas reakcji na zgłoszenie:

- awarii lub przecieków – bezpośrednio po dokonanym zgłoszeniu - nie dłużej niż                   45 min.

niedogrzewania – nie dłużej niż 3 dni od zgłoszenia.

§ 7

Wykonawca nie odpowiada za szkody materialne i inne spowodowane skutkami awarii chyba, że będą one skutkiem niewłaściwej eksploatacji  i  konserwacji.

§ 8

Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów będzie administrator budynku.

§ 9

Wykonawca na osobne zlecenie Zamawiającego, (po dwustronnych ustaleniach) zobowiązany jest do wykonania na poniższych warunkach zakresu robót nieobjętych zakresem eksploatacji i konserwacji (np. płukanie instalacji, wymiana elementów instalacji wymienionych w wykazie materiałów na instalacje c.o., c.w.u. i węzła cieplnego nie wchodzących w zakres ryczałtu).

- Wartość robót ustalona zostanie kosztorysem powykonawczym na podstawie KNR lub innych dostępnych katalogów służących do wyceny robót z zastosowaniem następujących składników cenotwórczych:

Roboczogodzina netto – minimalna dla miejscowości woj. dolnośląskiego opublikowana                       w kwartalnikach Sekocenbud aktualnych dla  okresu, w którym realizowane będą roboty.

Koszty ogólne, koszty zakupu i zysk wg średnich narzutów dla robót remontowych ogólnobudowlanych opublikowanych w kwartalnikach Sekocenbud aktualnych dla  okresu, w którym realizowane będą roboty.

Koszty materiałów i sprzętu nie wyższe niż minimalne ceny opublikowane                             w kwartalnikach Sekocenbud aktualnych dla  okresu,  w którym realizowane będą roboty.

- Podstawę sporządzenia faktury stanowi protokół odbioru potwierdzony przez Zamawiającego.

- Najczęściej wykonywane prace na instalacjach c.o. i c.w.u. wykonywane wg. nsp. cen ryczałtowych:

- wymiana automatycznego odpowietrznika – ………,00zł netto/szt.,

- wymiana zaworu termostatycznego z głowicą DN10 i DN15 – ……..,00zł netto/szt.,

- wymiana głowicy – ……,00zł netto /szt.,

- wymiana uszkodzonych zaworów kulkowych przy wodomierzach 
i odpowietrznikach DN15, 20, 25 – …….,00 netto zł/szt.,

- wymiana wodomierza c.w.u. (suchobieżnego) DN15mm –………,00zł netto /szt.

- wymiana PM reglerów – …….,00zł netto/szt.

- Maksymalna nominalna wartość robót określonych w niniejszym paragrafie w całym okresie trwania umowy nie może przekroczyć 10.000,00zł netto plus VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

§ 10

- Umowa niniejsza obowiązuje od dnia ………. i zostaje zawarta do dnia ………

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać przelewu wierzytelności należytych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego.

§ 11

1. 	Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w przystąpieniu do usuwania awarii w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za każdą rozpoczętą godzinę licząc po upływie 45 min od zgłoszenia,

- za odstąpienie od umowy, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 
w  wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy.

3.	Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy.

§ 12

1.	Zamawiający ma prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia.

2. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie zastrzeżenia do przedmiotu umowy.

§ 13

1. 	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

2. 	W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 14

W   sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami   niniejszej  umowy  będą miały   zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 16

Umowa niniejsza została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i  dwa egz. dla Zamawiającego.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1 do umowy nr ...........

# Wykaz  prac  wchodzących w zakres eksploatacji i konserwacji.

Wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek w celu utrzymania w pełnej sprawności użytkowej instalacji c.o. od zaworów odcinających na rozdzielaczach w węźle cieplnym do punktów grzewczych włącznie, a w szczególności:

Instalacja c.o. - eksploatacja

- Regulacja hydrauliczna instalacji c.o..

- Sprawdzanie  nieszczelności instalacji.

- Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania.

- Dopełnienie ubytków w instalacji c.o. (tylko w przypadku wystąpienia awarii; 
w przypadku przerobienia instalacji c.o.- usługa dodatkowo płatna)

- Kontrola utrzymania zładu w instalacji c.o..

- W przypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami.

Instalacja c.o. – konserwacja

- Naprawa mocowań.

- Usuwanie nieszczelności instalacji  c.o. w miejscach połączeń na pakuły i szczeliwa oraz poprzez wymianę takich elementów jak : złączki grzejnikowe, zawory stopowe, naby, korki grzejnikowe łącznie ze spuszczeniem i napełnieniem instalacji wodą.

Wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek w celu utrzymania w pełnej sprawności użytkowej instalacji c.w.u. od zaworów odcinających znajdujących się w węźle cieplnym do zaworów odcinających instalację odbiorczą od pionów zasilających włącznie,              a w szczególności:

Instalacja c.w.u. - eksploatacja

- Regulacja hydrauliczna instalacji wewnętrznej c.w..

- Regulacja hydrauliczna cyrkulacji c.w..

- Sprawdzanie nieszczelności instalacji c.w..

- W wypadku awarii wykonanie czynności zapobiegawczych przed dalszymi skutkami.

Instalacja c.w.u. – konserwacja

- Naprawa mocowań.

- Usuwanie nieszczelności instalacji  c.w.u. w miejscach połączeń na pakuły i szczeliwa oraz poprzez wymianę takich elementów jak : mufy, kolana, zawory ( kulowe                                i podpionowe) łącznie ze spuszczeniem i  napełnieniem instalacji wodą.

Wykaz materiałów na instalacje c.o. i c.w.u. nie wchodzących w zakres ryczałtu:

- grzejniki,

- zawory podpionowe,

- zawory termostatyczne,

- zawory kulowe,

- nagrzewnice powietrza,

- klimatyzatory,

- liczniki ciepła,

- podzielniki kosztów,

- odpowietrzniki automatyczne,

- wodomierze c.w.u.,

- rury stalowe, ocynkowane, miedziane i pp.

- elementy składowe logoterm (stacji mieszkaniowych)

- PM regler,

- Wszystkie urządzenia i części logotermy.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do umowy nr ...........

# Wykaz  prac  wchodzących w zakres eksploatacji i konserwacji węzłów cieplnych:

Wykonywanie prac związanych z usuwaniem awarii i usterek i utrzymania w pełnej sprawności użytkowej węzłów cieplnych, a w szczególności:

Prace eksploatacyjne:

- Regulacja przepływu nośnika dopływającego z sieci cieplnej i odpływającego do instalacji wewnętrznej

- Regulacja ciśnień w węźle cieplnym

- Regulacja, temperatury czynnika grzewczego i ciepłej wody

- Kontrola pracy elementów automatycznej regulacji (sterowniki
przetworniki ciśnienia i temperatury oraz napędy zaworów)

- Odpowietrzanie węzła cieplnego

- Kontrola poprawności działania  aparatury kontrolno-pomiarowej

- Kontrola poprawności działania urządzeń energetycznych

- Spisywanie parametrów pracy węzła

- Kontrola ciśnień przestrzeni gazowej oraz uzupełnianie ciśnienia w kompensacyjnych naczyniach przeponowych

Prace konserwacyjne:

- Czyszczenie filtroodmulaczy

- Czyszczenie filtrów kieszeniowych

- Płukanie i czyszczenie stabilizatorów cieplej wody

- Wymiana uszczelnień w  połączeniach kołnierzowych i  gwintowych

- Uzupełnianie przewodnika ciepła w czujkach termometrycznych

- Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej

Jako rozgraniczenie zakresu obsługi urządzeń węzła cieplnego przyjmuje się  pierwsze od strony węzła złącze (kołnierze) zaworów lub zasuw odcinających węzeł od przyłącza cieplnego.

Wykaz materiałów nie wchodzących w zakres ryczałtu:

Materiały na węzeł cieplny:

- pompy c .o. i c .w.,

- wymienniki ciepła,

- liczniki ciepła,

- wodomierze,

- baterie do liczników,

- elementy automatyki cieplnej: regulatory pogodowe, zawory, napędy do zaworów, czujniki,

- zasobniki ciepłej wody,

- zawory bezpieczeństwa,

- zawory różnicy ciśnień i przepływu,

- filtry kieszeniowe i  filtroodmulacze,

- zawory kulowe,

- naczynia przeponowe,

- manometry i termometry,

- szafki sterujące pracą węzła,

- izolacja termiczna.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do umowy nr ...........

Zestawienie budynków stanowiących własność PTBS oraz zakres konserwacji w poszczególnych budynkach

| Lp. | BUDYNKI PTBS | Ogółem pow. budynku | Rodzaj budynku | c.o. | c.w.u | węzeł (1szt/ budynek) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Górna 10-16 | 1580,37 | Mieszkalny | tak | tak | tak |
|  | Gdańska 10 - 14 | 944,84 | Mieszkalny | tak | tak | tak |
|  | Pl. Piastów 1-4 | 1041,02 | Mieszkalny | tak | tak | tak |
|  | Moniuszki 16-17 | 1031,40 | Mieszkalno-usługowy | tak | tak | tak |
|  | Moniuszki 18-22 | 3209,93 | Mieszkalno-usługowy | tak | tak | brak |
|  | Moniuszki 23-31 | 4631,94 | Mieszkalno-usługowy | tak | tak | brak |
|  | Borówkowa 9,11 | 961,07 | Mieszkalny | tak | tak | brak |
|  | Borówkowa 13,15 | 968,67 | Mieszkalny | tak | tak | brak |
|  | Borówkowa 17,19 | 945,86 | Mieszkalny | tak | tak | brak |
|  | Chopina 22-24 | 986,08 | Mieszkalno-usługowy | tak | tak | brak |
|  | Chopina 26 | 585,05 | Mieszkalno-usługowy | tak | tak | brak |
|  | Chopina 28-32 | 1474,85 | Mieszkalno-usługowy | tak | tak | brak |
|  | Chopina 34-38 | 1499,88 | Mieszkalno-usługowy | tak | tak | brak |

| Oznaczenia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tak | - instalacja lub węzeł występujące w budynku objęte zakresem zamówienia |  |  |  |  |  |
| brak | - instalacja lub węzeł nie występują w budynku |  |  |  |  |  |  |

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY